1. A VEGYI ANYAG NEVE

- FRIGOGÁZ 134a 1,1,1,2 –Tetraflour-etán (R134a)

- GYÁRTÓ CÉG NEVE:	DuPont  de Nemours (Nederland) B.V.

Dordrecht Works

Baanhoekweg 22

NL-3313 LA DORDRECHT

+31 (78) 630.1567 / 630.1011

- IMPORTÁLÓ /FORGALMAZó:	FRIGOGÁZ Kft., 2040 Budaörs, Rét u. 2., Tel/Fax:(36)-23-431-660, (36)-23-431-661

2. ÖSSZETÉTEL

- AZ ANYAG KÉMIAI TULAJDONSÁGAI	Tömeg%	 CAS szám	EEC szám

1,1,1,2-Tetraflour-etán (R 134a)	  100	  811-97-2	212-377-0

- JELLEMZŐ MEGNEVEZÉSE:	Halogénizált szénhidrogén

- AZ ANYAG KÉPLETE: 	CH2F- CF3

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI VESZÉLYEK:Mérgező és korróziós anyagokra történő termikus szétbomlás. A gázállapotú termék

levegő jelenlétében bizonyos hőmérséklet és nyomás mellett gyúlékony elegyet képezhet.

- LEGFONTOSABB VESZÉLYEK:	A gőzök a levegőnél nehezebbek és a légzéshez szükséges oxigénmennyiség

csökkentésével fulladást okozhatnak.

- KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK:	Veszély jele: Xn (Ártalmas)

A folyadék gyors elpárologtatása fagyást okozhat. Szívritmus  zavart okozhat.

- R 20	Belélegezve ártalmas.

- R 37/38	Bőrizgató hatású. Izgatja a légutakat.

- S 2	Gyermek kezébe nem kerülhet.

- S 15	Hőhatástól távol tartandó.

- S 23	A keletkező gázt /füstöt /gőzt / permetet nem szabad belélegezni. (gyártó határozza meg.)

- S 24/25	Kerülni kell a bőrrel érintkezést és szembejutást.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- BELÉGZÉSKOR:	Szabad levegőre vinni a sérültet.

Amennyiben szükséges oxigénes, vagy mesterséges légzést alkalmazni.

- ÁLTALÁNOS TANÁCSOK:	Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

- BŐRREL ÉRINTKEZVE:	Bő vizzel azonnal le kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.

A fagyásokat ugyanúgy kell ellátni, mint az égési sérüléseket.

- SZEMMEL ÉRINTKEZVE:	Bő vízzel legalább 15 percen keresztül ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

- FELHÍVÁS AZ ORVOS RÉSZÉRE: Ne alkalmazzon adrenalint, vagy hasonló orvosságot.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- SPECIÁLIS VESZÉLYEK:	Nyomás növekedés

MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN: 	Termikus szétbomlás  mérgező és korróziós termékekre:

Fluorsav

Szénoxidok

- RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK:	Tartályok vízzel történő locsolásos hűtése. Minden láng- és szikraforrástól védve tartandó.

- A MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK VÉDELME: Légzőkészülék és védőruha viselése.

- MEGFELELŐ OLTÓANYAG:	Bármi.

6.  ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- SZEMÉLYVÉDELEM: 	A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. Kerüljük, hogy az anyag bőrrel

érintkezzen, szembe kerüljön vagy, hogy a gőzöket belélegezzük. Egyedi védőfelszerelés

viselendő. Zárt helyen: szellőztessünk, vagy visel-

jünk légzőkészüléket (anoxia veszély). Tartsunk távol mindent, ami tűzveszélyes. Ne

dohányozzunk.

- KÖRNYEZETI ÓVINTÉZKEDÉSEK: Elpárolog.

- TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK:	Elpárolog.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### KEZELÉS

.	TECHNIKAI RENDSZABÁLYOK: A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy  elszívásról gondoskodni kell.

.	MŰSZAKI FELTÉTELEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK:

A NYOMÁS ALATT LÉVŐ GÁZ terméknek megfelelő tárolási és kezelési előírások. A be-rendezések szintjében biztosítani kell a szellőzést. Nyomáspróba: semmilyen levegő/HFC-134a elegyet tartalmazó rendszert nem szabad nyomáspróba céljából túlnyomás alá helyezni. Atmoszférikus nyomás felett levegővel éghető keveréket képezhet, ha a levegőben a koncentrációja meghaladja a 60 térfogat %-ot.

.	KEZELÉSI UTASÍTÁS: 	Nyílt láng használata és meleg felületekkel való érintkezés tilos. A dohányzás tilos.

- TÁROLÁS:

.	TECHNIKAI TANÁCSOK / TÁROLÁSI  KÖRÜLMÉNYEK:

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen szorosan lezárva tartandó. Tartsuk távol nyílt lángtól, vörösizzó felületektől. A túlnyomás elkerülése érdekében a teli palackokat tartsuk távol a hőforrásoktól.

- CSOMAGOLÓANYAGOK:

- JAVASOLT: 	Normál acél. Rozsdamentes acél

- NEM JAVASOLT: 	2% magnéziumnál többet tartalmazó ötvözet használata. Műanyagok.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK:	 Biztosítandó az üzemben a megfelelő légcsere és/vagy szellőztetés.

- ELLENŐRZŐ PARAMÉTEREK:	1,1,1,2-Tetraflour-etán (R 134 a): DuPont ’s  Acceptable exposure limit. AEL (8-h and 12-h

TWA) = 1000 ml/m3; DuPont (1999).

- SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK:

- LÉGZÉSVÉDELEM	A HFC-tartályokban a mentési és karbantartási munkákhoz hordozható légzőkészüléket

kell használni. A gőgzők a levegőnél nehezebbek és a légzéshez szükséges oxigén-mennyiség csökkentésével fulladást okozhatnak..

- KÉZVÉDELEM:	 Gumikesztyű

- SZEMVÉDELEM:	Biztonsági szemüveg

- SPECIFIKUS HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK: Kerüljük el, hogy a bőrhöz érjen, a szembe kerüljön vagy a gőzöket

belélegezzük. Tilos a dohányzás.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- HALMAZÁLLAPOT 20oC-on:	 Gáz

- SZÍN:	 Színtelen

- SZAG:	 Enyhén éteres

- pH:	 Semleges

- FORRÁSPONT:	(1 bar)	 - 26,4oC

- OLVADÁSPONT:	(1 bar)	 - 101oC

- LOBBANÁSPONT:	 Vizsgálati körülmények között nincs lobbanáspont.

- ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET: 	> 750oC

- GŐZNYOMÁS:	25 oC-on:	666,1 kPa

50 oC-on:	1319,0 kPa

- RELATÍV SŰRŰSÉG:	25 oC-on:	 1,21 kg/l (folyadék)

- OLDÉKONYSÁG:

- VÍZBEN 	(1 bar)	25oC-on:	 0,15 súly %

- VISZKOZÍTÁS:	(1 bar)	25oC-on:	0,205 mPa.s (folyadék)

- EGYÉB ADATOK:

Kritikus hőmérséklet: tk = 101 oC

Kritikus nyomás: pk = 4,07 Mpa (40,7 bar)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- ELKERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK: Elkerülendő a nyílt lánggal és vörösizzó felületekkel való érintkezés.

- KERÜLENDŐ ANYAGOK:	alkálifémek, alkáli földfémek, porított fémsók, porított Al, Zn, Be, stb.

- VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:

MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN:

Termikus szétbomlás mérgező és maró anyagokra:

- Fluorsav

- Szénsavhalogenidek,

.	Hidrogén-halogenidek

- EGYÉB ADATOK:	Stabil termék normál kezelési és tárolási hőmérsékleten. A gáz halmazállapotú termék

levegővel érintkezve bizonyos hőmérsékleten és nyomáson gyúlékony keveréket alkothat.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

- HEVENY TOXICITÁS:

1,1,1,2-Tetraflour-etán (R 134a)	ALC/ belégzés/ 4h/ patkány 	=    	567 ml/l

- HELYI HATÁSOK:	Lényegesen a TVL érték feletti koncentrációk narkotikus hatásokat okozhatnak.

A bomlástermékek nagy koncentrációban történő belégzése légzési nehézséget okozhat. (tüdőödémát)

- HOSSZÚ TÁVÚ TOXICITÁS:	Az állatkísérletek nem mutattak ki karcinogén, teratogén  vagy mutagén hatást.

- KÜLÖNLEGES HATÁSOK:	Szívritmus zavart okozhat. Kardiális érzékenyítés küszöbértéke: 312’975 mg/m3

Altató hatások küszöbértéke: 834’600 mg/m3

A folyadék gyors elpárologtatása fagyást okozhat.

- ÉRZÉKENYSÉG:

.	BŐRREL ÉRINTKEZVE:

Állatkísérleteknél: Nincs bőrideget ingerlő hatása.(tengeri malac)

- SPECIFIKUS HATÁSOK:

- GENOTOXIKUS HATÁS

A rendelkezésre álló kísérleti adatok szerint: nem genotoxikus.

- RÁKKELTŐSÉG:

A különböző állatokon végzett kísérletek nem bizonyítottak egyértelműen kimutatható rákkeltő hatást: (Patkány/Inhaláció/szájon át)

- TOXIKUS HATÁS A SZAPORODÁSRA:

MAGZATI FEJLŐDÉS: Magzat fejlődésére nincs toxikus hatással (patkány/nyúl/inhaláció).

.	FERTILITÁS:

A korlátozottan rendelkezésre álló állatkísérleti adatok szerint: a fertilitásra nincs toxikus hatással (egér/belégzés).

12. ÖKOTOXICITÁS

- ILLÉKONYSÁG	Elpárolgás: t1/2 élettartam = 3 óra (becsült)

- ÖKOTOXICITÁS:	Halogénezett szénhidrogén globális felmelegedésre való hatása; HGWP (R-11 = 1) =0,28

Ózon bontási potenciál;	ODP (R-11 = 1) = 0

- MEGMARADÁS/LEBOMLÁS:

- VÍZBEN:

Biológiailag nehezen lebomló: 3% 28 nap után

- LEVEGŐBEN:

Lebomlás az atmoszférában: t1/2 élettartam = 8,6 - 16,7 év

Üvegházhatásban való részvétel (ESP) = 0,3

- BIOAKKUMULÁCIÓ:

Gyakorlatilag nem halmozódik fel biológiailag: log Pow = 1,06

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Regenerálás után újrahasznosítás.

Szennyezett csomagolást, az üres nyomástartó edényeket vissza kell küldeni a szállítónak.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- UN szám:	3159

- RID/ADR:	2. Osztály	Szám és betű: 2A	Címke: 2

TREM-KÁRTYA: 20G39-A	HI/UN-szám: 20/3159

Megfelelő hajózási név: 	3159  1,1,1,2-Tetraflouoroethane (R 134a),  2,  2A  ADR

- ICAO	UN/ID-szám: 3159	Osztály: 2.2	Kisebb veszélyek: n.a.

Csomagolási csoport: n.a.	ICAO-címkék: Non-flammable compressed gas

Megfelelő hajózási név:	1,1,1,2-Tetraflouoroethane (R 134a)

- IMO	Osztály: 2.2	IMDG Lap: 2181-1	Kisebb veszélyek: n.a.

Csomagolási csoport: n.a.	IMO-Címkék: Non flammable compressed gas

EmS: 2-09	MFAG: 350

Megfelelő hajózási név:	1,1,1,2-Tetraflouoroethane (R 134a)

n.a.  =  nem alkalmazható

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai

Veszélyes anyagok

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII.27) EüM. és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról

Veszélyes hulladék

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet

- Címkézési útmutató:

- R 20	Belélegezve ártalmas.

- R 37/38	Bőrizgató hatású. Izgatja a légutakat.

- S 2	Gyermek kezébe nem kerülhet.

- S 15	Hőhatástól távol tartandó.

- S 23	A keletkező gázt /füstöt /gőzt / permetet nem szabad belélegezni. (gyártó határozza meg.)

- S 24/25	Kerülni kell a bőrrel érintkezést és szembejutást.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK:		Hűtőközeg

- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:		További informácioért lépjen kapcsolatba a Frigogáz Kft. budaörsi telephelyével.

Az ebben a Biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos, kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Nem pótolja a jótállási jegyet vagy a minőségi bizonylatot. Az adatok kifejezetten erre az anyagra vonatkoznak, nem használhatók kombinációkban más anyagokkal történő felhasználásra, kivéve, ha a szöveg erről említést tesz.

# Text boxes

### BIZTONSÁGI ADATLAP

# FRIGOGÁZ 134a

Kiállítás kelte: 2005. december 6.