1. KÉSZÍTMÉNY NEVE

- FRIGOGÁZ 407C (R 407C)

- GYÁRTÓ CÉG NEVE:	DuPont  de Nemours (Nederland) B.V.

Dordrecht Works

Baanhoekweg 22

NL-3313 LA DORDRECHT

+31 (78) 630.1567 / 630.1011

- IMPORTÁLÓ /FORGALMAZó:	FRIGOGÁZ Kft., 2040 Budaörs, Rét u. 2., Tel/Fax:(36)-23-431-660, (36)-23-431-661

2. ÖSSZETÉTEL

- A KÉSZÍTMÉNY KÉMIAI TULAJDONSÁGAI	  Tömeg%	 CAS szám	EEC szám

Diflour-metán  (R 32)	22-24	75-10-5	200-839-4

Pentaflour-etán (R 125)	24-26	354-33-6	206-557-8

1,1,1,2-Tetraflour-etán (R 134a)	51-54	811-97-2	212-377-0

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI VESZÉLYEK: Mérgező és korróziós anyagokra történő termikus szétbomlás.

- LEGFONTOSABB VESZÉLYEK:	A gőzök a levegőnél nehezebbek és a légzéshez szükséges oxigénmennyiség

csökkentésével fulladást okozhatnak.

- KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK:	Veszély jele: Xn (Ártalmas)

A folyadék gyors elpárologtatása fagyást okozhat. Szívritmus  zavart okozhat.

- R 20	Belélegezve ártalmas.

- R 37/38	Bőrizgató hatású. Izgatja a légutakat.

- S 2	Gyermek kezébe nem kerülhet.

- S 15	Hőhatástól távol tartandó.

- S 23	A keletkező gázt /füstöt /gőzt / permetet nem szabad belélegezni. (gyártó határozza meg.)

- S 24/25	Kerülni kell a bőrrel érintkezést és szembejutást.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- ÁLTALÁNOS TANÁCSOK:	Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

- BELÉGZÉSKOR: 	Szabad levegőre vinni a sérültet.

Amennyiben szükséges oxigénes, vagy mesterséges légzést alkalmazni.

- BŐRREL ÉRINTKEZVE:	Bő vizzel azonnal le kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.

A fagyásokat ugyanúgy kell ellátni, mint az égési sérüléseket.

- SZEMMEL ÉRINTKEZVE:	Bő vízzel legalább 15 percen keresztül ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

- FELHÍVÁS AZ ORVOS RÉSZÉRE: Ne alkalmazzon adrenalint, vagy hasonló orvosságot.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- SPECIÁLIS VESZÉLYEK:	Nyomás növekedés

MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN: 	Termikus szétbomlás fluor és klór, valamint mérgező és korróziós termékekre:

Fluorsav

Szénoxidok

- RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK:	Tartályok vízzel történő locsolásos hűtése. Minden láng- és szikraforrástól védve tartandó.

- A MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK VÉDELME: Légzőkészülék és védőruha viselése.

- MEGFELELŐ OLTÓANYAG:	Bármi.

6.  ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- SZEMÉLYVÉDELEM: 	Kerüljük, hogy az anyag bőrrel érintkezzen, szembe kerüljön vagy, hogy a gőzöket

belélegezzük. Egyedi védőfelszerelés viselendő. Zárt helyen: szellőztessünk, vagy visel-

ünk légzőkészüléket (anoxia veszély). A dolgozószobákban megfelelő légcseréről és /vagy elszívásról gondoskodni kell.Tartsunk távol mindent, ami tűzveszélyes. Ne dohányozzunk.

- KÖRNYEZETI ÓVINTÉZKEDÉSEK: Elpárolog.

- TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK:	Elpárolog.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- KEZELÉS

- MŰSZAKI FELTÉTELEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK:

A NYOMÁS ALATT LÉVŐ CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ terméknek megfelelő tárolási és kezelési előírások. A berendezések szintjében biztosítani kell a szellőzést. Egyedi légzőkészülék biztosítása a közelben.

- KEZELÉSI UTASÍTÁS:	Nyílt láng használata és a meleg felületekkel való érintkezés tilos. A dohányzás tilos.

.	BIZTONSÁGOS KEZELÉSI ÚTMUTATÁS: Csak  jól szellőző helyen szabad használni. A gőzöket vagy a ködpermetet

nem szabad belélegezni. Nyomáspróba: semmilyen levegő/HFC-407C elegyet tartalmazó rendszert nem szabad nyomáspróba céljából túlnyomás alá helyezni.

- TÁROLÁS:

- TECHNIKAI TANÁCSOK / TÁROLÁSI  KÖRÜLMÉNYEK:

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen, szorosan lezárva tartandó. Helyezze az eredeti tároló hőmérsékletének megfelelő hőmérsékletű helyre. Tartsa távol hőtől és szikraforrástól. Tartsa védve a nyílt lángtól, meleg felületektől és tűzveszélyes forrásoktól. A túlnyomás elkerülése érdekében a teli palackokat tartsuk távol a hőforrásoktól.

- ÖSSZEFÉRHETETLEN TERMÉKEK: Robbanásveszélyes, éghető anyagok, organic peroxide.

- CSOMAGOLÓANYAGOK:

- JAVASOLT:	 Normál acél.

- NEM JAVASOLT:	2% magnéziumnál többet tartalmazó ötvözet használata,

műanyagok.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK:	Biztosítandó az üzemben a megfelelő légcsere és/vagy szellőztetés.

- ELLENŐRZŐ PARAMÉTEREK:	Diflour-metán (R 32a): DuPont ’s  Acceptable exposure limit. AEL (8-h and 12-h

TWA) = 1000 ml/m3; DuPont (1999).

Pentaflour-etán (R 125): DuPont ’s  Acceptable exposure limit. AEL (8-h and 12-h

TWA) = 1000 ml/m3; DuPont (1999).

1,1,1,2-Tetraflour-etán (R 134 a): DuPont ’s  Acceptable exposure limit. AEL (8-h and 12-h

TWA) = 1000 ml/m3; DuPont (1999).

- SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK:

- LÉGZÉSVÉDELEM	A HFC-tartályokban a mentési és karbantartási munkákhoz hordozható légzőkészüléket

kell használni. A gőgzők a levegőnél nehezebbek és a légzéshez szükséges oxigén-mennyiség csökkentésével fulladást okozhatnak.

- KÉZVÉDELEM:	Gumikesztyű

- SZEMVÉDELEM:	Biztonsági szemüveg

- EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK: Tilos a dohányzás.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- HALMAZÁLLAPOT 20oC-on:	Cseppfolyós gáz

- SZÍN: 	Színtelen

- SZAG:	Enyhén éteres

- pH: 	Semleges

- FORRÁSPONT:	1 bar 	-43,9 oC

- LOBBANÁSPONT:	 Vizsgálati körülmények között nincs lobbanáspont.

- GŐZNYOMÁS:	25 oC-on: 1174 kPa	50 oC-on: 2186 kPa

- GŐZSŰRŰSÉG: 	Forrásponton: 	4,54 kg/m3

- RELATÍV SŰRŰSÉG:	25 oC-on:	1,36 kg/l (folyadék)

- EGYÉB ADATOK:

- Kritikus hőmérséklet: tk = 89 oC

- Kritikus nyomás: pk = 4,64 Mpa (46,4 bar)

- OLDHATÓSÁG:	elhanyagolható.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:	Elkerülendő a nyílt lánggal és vörösizzó felületekkel való érintkezés.

- KERÜLENDŐ ANYAGOK:	alkálifémek, alkáli földfémek, porított fémsók, porított Al, Zn, Be, stb.

- VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:

MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN:

Termikus szétbomlás mérgező és maró anyagokra:

- Fluorsav

- Szénsav-halogenidek

.	Hidrogén-halogenidek

- EGYÉB ADATOK:	Stabil termék normál kezelési és tárolási hőmérsékleten.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

- HEVENY TOXICITÁS:

Diflour-metán  (R 32a)	LC50/ belégzés/ 4h/ patkány => 	760 ml/l

Pentaflour-etán (R 125)	LC50/ belégzés/ 1h/ patkány	=> 	3480 mg/l

1,1,1,2-Tetraflour-etán (R 134a)	ALC/ belégzés/ 4h/ patkány 	=    	567 ml/l

Mint ahogy más nyílt szénláncú halogénizált illékony vegyületek, gőz felhalmozódás és/vagy jelentős mennyiség belélegzése esetén a termék okozhat: Eszméletvesztést, szívritmus zavart stresszel és oxigénhiánnyal súlyosbítva: életveszély. Lényegesen a TVL érték feletti koncentrációk narkotikus hatásokat okozhatnak.

- HELYI HATÁSOK:

- BŐRREL ÉRINTKEZVE:

Fagyás lehetséges folyadék kilövellés esetén.

- KRÓNIKUS MÉRGEZÉS:

R 125 - R 134a - R 32:	Állatkísérleteknél a hosszantartó inhaláció nem mutatott egyértelmű mérgező hatást: (patkány/3 hónap/Inhaláció: 50000 ppm)

- SPECIÁLIS HATÁSOK:

- GENOTOXICITÁS

A rendelkezésre álló adatok szerint: nem genotoxikus.(R 125 - R 134a - R 32)

- RÁKKELTŐSÉG:

Tetraflour-etán (R 134a):	A különböző állatokon végzett kísérletek nem bizonyítottak egyértelműen kimutatható rákkeltő hatást: (patkány/Inhaláció-orálisan)

- TOXIKUS HATÁS A SZAPORODÁSRA:

Magzati fejlődés:

(R 125 - R 134a - R 32):	A rendelkezésre álló kísérleti adatok szerint: a magzati fejlődésre nincs mérgező hatással (Rágcsáló/Inhaláció (patkány, nyúl))

.	FERTILITÁS:

A korlátozottan rendelkezésre álló állatkísérleti adatok szerint: (R 134a) a fertilitásra nincs mérgező hatással: (egér/Inhaláció)

12. ÖKOTOXICITÁS

- Pentaflour-etán (R 125)

- ILLÉKONYSÁG

Gyors elpárolgás: t1/2 élettartam = 3,2 óra (becsült adat)

- MEGMARADÁS/LEBOMLÁS:

VÍZBEN: Biológiailag nehezen lebomló: 5% 28 nap után

LEVEGŐBEN: Lebomlás a troposzférában t1/2 élettartam = 28,3 év (becsült adat)

TALAJBAN ÉS TALAJRÉTEGEKBEN: Csekély adszorpció log Koc = 1,3 - 1,7

- BIOAKKUMULÁCIÓ:	Gyakorlatilag nem halmozódik fel biológiailag: log Pow  = 1,49

.	ÖKOTOXICITÁS:	Halogénezett szénhidrogén globális felmelegedésre való hatása; HGWP; (R-11 = 1) =0,84

Ózon bontási potenciál;	ODP; (R-11 = 1) = 0

- Diflour-metán (R 32)

- ILLÉKONYSÁG

Gyors elpárolgás: t1/2 élettartam = 2,7 óra

- MEGMARADÁS/LEBOMLÁS:

VÍZBEN: Biológiailag nehezen lebomló: 5% 28 nap után

- BIOAKKUMULÁCIÓ:	Gyakorlatilag  biológiailag nem felhalmozódó: log Pow = 0,2 (mért adat)

- Tetraflour-etán (R134a)

- ILLÉKONYSÁG	Gyors elpárolgás: t1/2 élettartam = 3 óra (becsült adat)

- MEGMARADÁS/LEBONTÁS:

VÍZBEN: Biológiailag nehezen lebomló: 3% 28 nap után

LEVEGŐBEN: Lebomlás  az atmoszférában: t1/2 élettartam = 8,6 - 16,7 év

- BIOAKKUMULÁCIÓ:	Gyakorlatilag  biológiailag nem felhalmozódó: log Pow = 1,06

.	ÖKOTOXICITÁS:	Halogénezett szénhidrogén globális felmelegedésre való hatása; HGWP; (R-11 = 1) =0,28

Ózon bontási potenciál;	ODP; (R-11 = 1) = 0

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

- A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Regenerálás után újrahasznosítás.

Szennyezett csomagolást, az üres nyomástartó edényeket vissza kell küldeni a szállítónak.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- UN szám:	3340

- RID/ADR:	2. Osztály	Szám és betű: 2A	Címke: 2

TREM-KÁRTYA: 20G39-A	HI/UN-szám: 20/3340

Megfelelő hajózási név: 	3340  Refrigerant gas R 407C,  2,  2A  ADR

- ICAO	UN/ID-szám: 3340	Osztály: 2.2	Kisebb veszélyek: n.a.

Csomagolási csoport: n.a.	ICAO-címkék: Non-flammable compressed gas

Megfelelő hajózási név:	Refrigerant gas R 407C

- IMO	Osztály: 2.2	IMDG Lap: 2176-2	Kisebb veszélyek: n.a.

Csomagolási csoport: n.a.	IMO-Címkék: Non flammable compressed gas

EmS: 2-09	MFAG: 620

Megfelelő hajózási név:	Refrigerant gas R 407C

n.a.  =  nem alkalmazható

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai

Veszélyes anyagok

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII.27) EüM. és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról

Veszélyes hulladék

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet

- Címkézési útmutató:

- R 20	Belélegezve ártalmas.

- R 37/38	Bőrizgató hatású. Izgatja a légutakat.

- S 2	Gyermek kezébe nem kerülhet.

- S 15	Hőhatástól távol tartandó.

- S 23	A keletkező gázt /füstöt /gőzt / permetet nem szabad belélegezni. (gyártó határozza meg.)

- S 24/25	Kerülni kell a bőrrel érintkezést és szembejutást.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK:		Hűtőközeg

- TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:		További informácioért lépjen kapcsolatba a Frigogáz Kft. budaörsi telephelyével.

Az ebben a Biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos, kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Nem pótolja a jótállási jegyet vagy a minőségi bizonylatot. Az adatok kifejezetten erre az anyagra vonatkoznak, nem használhatók kombinációkban más anyagokkal történő felhasználásra, kivéve, ha a szöveg erről említést tesz.

# Text boxes

### BIZTONSÁGI ADATLAP

# FRIGOGÁZ 407C

Kiállítás kelte: 2005. december 9.